## Slide 1: [W2C-导光柱装饰条]模具DFM报告
[其正][2016/12/26]

## Slide 2: 零件基本信息
零件名称：导光柱装饰条
项目名称：W2C
图号：未提供
版本：V1
外观处理方式：抛光10000目
合同初样日期：
设计师确认：

## Slide 3: 模具基本信息
零件材质、牌号： PC SABIC 923 颜色10279C 收缩率：1.005
零件外形尺寸：53.72*1.09*8.5
模具穴数：1*4
模具材质：S136
模架：S50C
浇口方式：潜进胶
流道方式：冷流道
顶出方式：顶针
模具结构:两板模
设计师确认：

## Slide 4: 分模面
分型线——如图示红色线
碰穿区域分型线
滑块分型线
滑块、斜顶位置示意图
设计师确认：
分型线R角根部下去0.3mm
段差控制在0.05mm

## Slide 5: 分模面
镶件线——如图示红色线
设计师确认：
镶件线如图示红色线
段差控制在0.05mm

## Slide 6: 浇口流道设置
浇口类型——潜水进胶（1点）
浇口位置，大小，注意浇口位置外观面的冲击疤——如图所示
流道大小，长度
模流分析：分析熔迹线位置，注塑时间等
根据料柄及产品大小计算利用率
潜水进胶
设计师确认：

## Slide 7: 顶针设置
顶针类型（重要面：外观面、气密有关端面及滑动区域不得设顶杆）
顶针分布图——不能下顶针位置请指出
顶针孔低于表面0.2mm以内，不得凸出表面等
是否设置在壁厚较薄区域，易造成顶凸
模具设计依据实际情况排布顶针
不能下顶针位置请指出
设计师确认：

## Slide 8: 拔模分析
拔模分析图
检查是否拉模问题
是否有倒拔模问题
红色分型线以上部分拔模斜度请改为前模斜度。（对侧面请改）
设计师确认：

## Slide 9: 拔模分析
拔模分析图
检查是否拉模问题
是否有倒拔模问题
两侧绿色直身面请增加1.5°拔模斜度，与前壳做好配合拔模。
设计师确认：

## Slide 10: 设计改进建议
线圈内结构尺寸大小及位置请改为非对称防呆设计，以便后续装配。
设计师确认：

## Slide 11: 螺母等镶件
规格确认
采用模内注塑还是后续热熔
是否有扭力、拉力要求
无螺母
设计师确认：

## Slide 12: 注塑螺纹
规格确认
是否有扭力要求
螺纹加工方式、是否有飞边等
无螺纹
设计师确认：

## Slide 13: 喷漆工艺
遮喷区域图示
喷漆厚度
色板是否已经提供
无喷涂
设计师确认：

## Slide 14: 皮纹工艺
海康是否已经提供模版
背胶、刻字、滑动等特殊区域是否抛光等
设计零件的拔模角是否足够
黄色面抛光10000目，其他镜面放电。
设计师确认：

## Slide 15: 标记
环保标记——不做（没位置）
日期章——不做（没位置）
供应商标记——不做（没位置）
模穴号——不做（没位置）
以上标记、位置需要工程师确认
设计师确认：

## Slide 16: 设计图纸检查
图纸关键、重要尺寸分析——2D图纸未提供
图纸形位公差分析——2D图纸未提供
设计师确认：

## Slide 17: 重点尺寸量测性
2D图档标注合理性——2D图纸未提供
尺寸可量测及量测方法——2D图纸未提供
设计师确认：

## Slide 18: 可量产性
模具零件可加工性
模具零件生产效率
设计师确认：

## Slide 19: 可组装性
配合面的保证
匹配物料的组装考虑
设计师确认：
与前壳热熔组装。

## Slide 20: 能力承诺
              本公司承诺
本公司对该物料的风险已做充分评估，所有风险点已与海康威视工程师沟通并达成一致意见，本公司有能力承担该物料的生产，并保证其品质和交付。
供应商名称：
负责人签名： （签名扫描贴图）
日期：

## Slide 21
THANKS!